МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Инструкция по порядку действия работников и обучающихся в ТГУ при обнаружении пожара (ИПБ - 1)

ТОМСК 2012

Содержание

| № раздела | Наименование разделов | № листа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные понятия. | 1 |
| 2 | Комплекс первичных мер пожарной безопасности необходимых для проведения тушения пожара, спасения и эвакуации людей. | 1-2 |
| 3 | Организация и порядок действий членов студенческой добровольной пожарной дружины ТГУ (СДПД ТГУ) при возникновении пожара, обнаружении признаков горения, срабатывании систем пожарной автоматики (АУПС, СОУЭ). | 2-4 |
| 4 | Первоочередные действия (обязанности) членов СДПД ТГУ при обнаружении пожара. | 4-5 |
| 5 | Организация и порядок действий членов группы быстрого реагирования ТГУ (ГБР ТГУ) при возникновении пожара, обнаружении признаков горения, срабатывании систем пожарной автоматики (АУПС, СОУЭ). | 5 |
| 6 | Этапы проведения первоочередных действий при обнаружении признаков горения (возникновении пожара). | 6 |
| 7 | Инструкция по порядку действий членов групп быстрого реагирования (ГБР) ТГУ при обнаружении пожара или признаков горения. | 6-7 |
| 8 | Инструкция по порядку действий групп быстрого реагирования (ГБР) ТГУ по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. | 7 |
| 9 | Памятки по порядку действий групп быстрого реагирования (ГБР) ТГУ при пожаре. | 7-11 |
| 10 | Порядок проведения первоочередных действий и эвакуации людей в случае возникновения пожара в общежитиях ТГУ силами СДПД ТГУ и ГБР. | 11-12 |
| 11 | Порядок проведения первоочередных действий и эвакуации людей в случае возникновения пожара в учебных корпусах ТГУ силами ГБР ТГУ. | 12-13 |
| 12 | Эвакуация людей при пожаре с высоты с использованием канатно-спусковых устройств. | 13-14 |
| 13 | Порядок проведения первоочередных действий и эвакуации людей в случае возникновения пожара в общежитиях ТГУ силами СДПД ТГУ и ГБР. | 15 |
| 14 | Порядок проведения первоочередных действий и эвакуации людей в случае возникновения пожара в учебных корпусах ТГУ силами ГБР ТГУ. | 16 |
| 15 | Лист регистрации изменений | 17 |
| 16 | Лист ознакомления | 18-22 |

В соответствии с требованиями п.15 Правил пожарной безопасности Российской Федерации в учреждениях (организациях) должен быть регламентирован порядок  действий работников при обнаружении пожара, в порядке ст. 34, ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ"О пожарной безопасности", п. 109, п.110, п.111 Правил пожарной безопасности Российской Федерации.

В ТГУ порядок  действия работников при обнаружении пожара регламентирует инструкция (ИПБ-1), по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки, в соответствии с п.16 Правил пожарной безопасности Российской Федерации.

Инструкция (ИПБ-1) является нормативным документом ТГУ, который определяет организацию и порядок действий групп быстрого реагирования ТГУ и членов студенческой добровольной пожарной дружины при возникновении пожара, обнаружении признаков горения, срабатывании систем пожарной автоматики (АУПС, СОУЭ). За невыполнение требований настоящей инструкции предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Раздел I.Основные понятия:

- пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

- пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

- первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров;

- профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

- эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара. Эвакуацией также следует считать несамостоятельное перемещение людей, относящихся к маломобильным группам населения, осуществляемое обслуживающим персоналом. Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы;

- спасение - вынужденное перемещение людей наружу при воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении непосредственной угрозы этого воздействия. Спасение осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных подразделений или специально обученного персонала, в том числе с использованием спасательных средств, через эвакуационные и аварийные выходы.

Раздел II. Комплекс первичных мер пожарной безопасности необходимых для проведения тушения пожара, спасения и эвакуации людей.

2.1. Для обеспечения тушения возможного пожара и проведения спасательных работ должно быть выполнено:

- устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами;

- устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других способов подъема персонала пожарных подразделений и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий;

- устройство противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или специального, а при необходимости, устройство сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров);

- противодымная защита путей следования пожарных подразделений внутри здания;

- оборудование здания в необходимых случаях индивидуальными и коллективными средствами спасения людей;

- оборудование зданий первичными средствами пожаротушения, согласно норм и содержание их в постоянной готовности к тушению пожара.

2.2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:

- выполнены требования по раннему обнаружению пожара, в результате оборудования объектов АУПС и создания условий для поддержания их в работоспособном, исправном состоянии;

- организовано оповещение и управление движения людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения);

- установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

- обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы.

2.3. В связи с чем, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости);

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами выходы на наружные эвакуационные лестницы.

2.4. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, а запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

2.5. Для отработки практических навыков по тушению пожара и проведения эвакуации людей силами ГБР, СДПД ТГУ, на объектах ТГУ с массовым пребыванием людей, согласно графика,  2 раза в год проводятся практические тренировки, на иных объектах проводится отработка первоочередных действий при пожаре не реже 1 раза в год. Руководят действиями ГБР, СДПД на закрепленных объектах лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности объекта, либо иные лица назначенные приказом ТГУ. Контроль за полнотой, порядком и последовательностью действий ГБР, СДПД ТГУ при проведении практических занятий осуществляют работники отдела пожарной безопасности, ГО и ЧС ТГУ, с составлением по результатам занятий акта. После чего акты по результатам практических занятий направляются для согласования в отделение профилактики пожаров ПЧ ТГУ.

Раздел III. Организация и порядок действий членов студенческой добровольной пожарной дружины  ТГУ (СДПД ТГУ) при возникновении пожара, обнаружении признаков горения, срабатывании систем пожарной автоматики (АУПС, СОУЭ).

3.1. Студенческая добровольная пожарная дружина ТГУ (СДПД ТГУ) - объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, созданное в ТГУ приказом ректора, для профилактики (предупреждения) пожаров в ТГУ, осуществления необходимых первоочередных действий при обнаружении пожара на закрепленных объектах, а также оказания помощи работникам Федеральной Противопожарной Службы (ФПС) при тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ (АСР).

3.2. Порядок создания СДПД ТГУ:

Инициаторами создания СДПД ТГУ служат лица, из числа обучающихся ТГУ желающих стать добровольными пожарными и принимать активное участие в профилактике пожаров в ТГУ, и проведении первоочередных действий при пожаре, с использованием пожарного инвентаря (оборудования) расположенного на объектах ТГУ, с согласия руководителя учреждения.

3.3. Для вступления в СДПД ТГУ необходимо выполнить следующее:

3.3.1. Обучающиеся ТГУ должны написать заявление на имя ректора ТГУ, и приложить к заявлению данные для формирования водного реестра добровольных пожарных.

3.3.2. Ректору ТГУ направить заявление на имя начальника ГУ МЧС России по Томской области о регистрации членов СДПД ТГУ в сводном реестре добровольных пожарных.

3.3.3. Приказом ректора  внести в списки добровольных пожарных СДПД ТГУ.

3.3.4. Начальнику СДПД ТГУ внести указанных лиц в табели боевых расчетов и определить порядок взаимодействия с ГБР общежитий.

3.3.5. Членам СДПД ТГУ пройти первоначальную (профессиональную) подготовку в учебном пункте ПЧ ФГКУ «5 отряд ФПС по Томской области», в объеме 16 часов.

3.3.6. В последующем членам СДПД ТГУ необходимо проходить обучение, в отделении профилактики пожаров ПЧ ТГУ, под руководством сотрудников отделения и начальника СДПД ТГУ (каб.7 по ул.Советская, 59 общежития ТГУ №6) 2 раза в год, с практической отработкой первоочередных действий и эвакуации людей при пожаре.

3.4. СДПД ТГУ выполняет следующие ЗАДАЧИ:

3.4.1. На объектах ТГУ:

3.4.1.1. В объеме пожарно-профилактической работы по предупреждению пожаров:

- осуществляют контроль за соблюдением сотрудниками и студентами установленного противопожарного режима;

- проводят разъяснение сотрудникам и студентам основных мер пожарной безопасности, предъявляемых к объектам ТГУ;

- осуществляют контроль за исправным состоянием средств противопожарной защиты, средств индивидуальной защиты людей и готовности их к действию;

- осуществляют дежурства при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, а так же в других случаях определяемых начальником СДПД ТГУ;

- при необходимости привлекаются для  участия в поверках противопожарного состояния объектов ТГУ совместно с сотрудниками пожарной охраны;

-организуют смотры-конкурсы среди добровольных пожарных СДПД ТГУ, принимают участие в конкурсах с ДПД иных организаций (учреждений);

-оказывают практическую помощь, по устранению нарушений требований пожарной безопасности и недопущению их впредь;

- принимают участие в осуществлении противопожарной пропаганды.

3.4.2. В общежитиях ТГУ:

3.4.2.1. В объеме осуществления необходимых первоочередных действий при обнаружении пожара, в соответствии с табелем боевого расчета (ТБР):

- принимают участие в практической отработке первоочередных действий при обнаружении пожара, проведения эвакуации людей и оказания первой помощи пострадавшим;

- при возникновении пожара, сообщают о нем в пожарную охрану, оповещают людей о возникновении пожара, эвакуируют людей в безопасные зоны, в случае необходимости оказывают первую помощь пострадавшим;

- на начальной стадии пожара, при отсутствии угрозы жизни и здоровью и наличии путей для последующей эвакуации, могут проводить тушение, используя первичные средства пожаротушения, имеющиеся на объекте, при этом соблюдая меры безопасности и используя индивидуальные средства защиты.

3.4.2.2.В объеме оказания помощи работникам Федеральной Противопожарной Службы (ФПС) при тушении пожара, проведении аварийно-спасательных работ (АСР), в соответствии с табелем боевого расчета (ТБР):

- оказывают содействие прибывшим на место пожара подразделениям ФПС, предоставляют им информацию о подъездных путях, источниках водоснабжения, потенциальной опасности объекта возгорания, возможном количестве пострадавших и наличия кратчайших путей к их спасению;

- на закрепленных объектах студенты для беспрепятственного проведения мероприятий по тушению пожара и проведению АСР, ограничивают доступ посторонних лиц, автотранспорта на прилегающую к объекту возгорания территорию;

- не допускают людей не участвующих в тушении пожара и проведении АСР в здание (сооружение) где произошел пожар, до официального разрешения от руководителя тушения пожара ФПС;

- оказывают первую помощь пострадавшим.

Осуществляют профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации личного состава СДПД ТГУ.

3.4.3. Структура СДПД ТГУ:

Начальник СДПД ТГУ.

В каждом общежитии по 1 отделению СДПД ТГУ, в каждом отделении – командир отделения.

Количество добровольных пожарных в отделениях определяется исходя из условий выполнения указанных выше задач.

Раздел IV. Первоочередные действия (обязанности) членов СДПД ТГУ при обнаружении пожара.

4.1. Первоочередные действия членов СДПД ТГУ при обнаружении пожара определяются табелем боевого расчета. В соответствии с табелем боевого расчета:

Командир отделения

- Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима и исправностью средств пожаротушения (средств индивидуальной защиты) в общежитии.

- В зависимости от обстановки ставит задачи членам  СДПД ТГУ, руководит тушением пожара, следит за безопасностью работающих на пожаре бойцов.

- Осуществляет контроль за исправностью средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты людей при пожаре.

Боец №1

- Следит за состоянием подъездных путей к зданию, пожарным гидрантам.

- Проводит тушение возгорания, используя первичные средства пожаротушения.

Боец №2

- Следит за состоянием подъездных путей к зданию, пожарным гидрантам.

- Проводит тушение возгорания, используя первичные средства пожаротушения.

Боец №3

- Следит за состоянием путей эвакуации (эвакуационных выходов), состоянием средств оповещения о пожаре.

- Оповещает людей о возникновении пожара, эвакуирует  людей  с  этажа в безопасную зону.

- Не допускает людей не участвующих в тушении пожара из безопасной зоны, в здание, где произошел пожар, до официального разрешения от руководителя тушения пожара ФПС.

Боец №4

- Следит за состоянием путей эвакуации (эвакуационных выходов), состоянием средств оповещения о пожаре.

- Оповещает людей о возникновении пожара, эвакуирует  людей  с  этажа в безопасную зону.

- Не допускает людей не участвующих в тушении пожара из безопасной зоны, в здание, где произошел пожар, до официального разрешения от руководителя тушения пожара ФПС.

Боец №5

- Проводит разъяснение сотрудникам и студентам основных мер пожарной безопасности, предъявляемых к объектам ТГУ, осуществляет противопожарную пропаганду.

- Оповещает людей о возникновении пожара, эвакуирует  людей  с  этажа в безопасную зону.

- Ограничивает доступ посторонних лиц, автотранспорта на прилегающую к объекту возгорания территорию.

Боец №6

- Проводит разъяснение сотрудникам и студентам основных мер пожарной безопасности, предъявляемых к объектам ТГУ, осуществляет противопожарную пропаганду.

- Оповещает людей о возникновении пожара, эвакуирует  людей  с  этажа в безопасную зону.

- Ограничивает доступ посторонних лиц, автотранспорта на прилегающую к объекту возгорания территорию.

Боец №7

- Проводит разъяснение сотрудникам и студентам основных мер пожарной безопасности, предъявляемых к объектам ТГУ, осуществляет противопожарную пропаганду.

- Оповещает людей о возникновении пожара, эвакуирует  людей  с  этажа в безопасную зону.

- Оказывает первую (доврачебную) помощь пострадавшим.

Боец №8

- Проводит разъяснение сотрудникам и студентам основных мер пожарной безопасности, предъявляемых к объектам ТГУ, осуществляет противопожарную пропаганду.

- Оповещает людей о возникновении пожара, эвакуирует  людей  с  этажа в безопасную зону.

- Оказывает первую (доврачебную) помощь пострадавшим.

Раздел V. Организация и порядок действий членов группы быстрого реагирования ТГУ (ГБР ТГУ) при возникновении пожара, обнаружении признаков горения, срабатывании систем пожарной автоматики (АУПС, СОУЭ).

5.1. Группа быстрого реагирования ТГУ при возникновении пожара (ГБР ТГУ) – группа, созданная из числа сотрудников (вахтеров, стрелков ВОХР, комендантов объектов) ТГУ и иных лиц находящаяся на дежурстве на объекте и в случае возникновения пожара проводящая необходимые первоочередные действия и эвакуацию людей в соответствии с закрепленными обязанностями.

5.2. ГБР ТГУ выполняет следующие ЗАДАЧИ:

5.2.1. На объектах ТГУ:

5.2.1.1. В объеме осуществления необходимых первоочередных действий при обнаружении пожара на закрепленных объектах:

- принимают участие в теоретических занятиях с практической отработкой первоочередных действий при обнаружении пожара, проведения эвакуации людей и оказания первой помощи пострадавшим;

- при возникновении пожара, сообщают о нем в пожарную охрану, оповещают людей о возникновении пожара, эвакуируют людей в безопасные зоны, в случае необходимости оказывают первую помощь пострадавшим;

- на начальной стадии пожара, при отсутствии угрозы жизни и здоровью и наличии путей для последующей эвакуации, могут проводить тушение, используя первичные средства пожаротушения, имеющиеся на объекте, при этом соблюдая меры безопасности и используя индивидуальные средства защиты.

5.2.1.2. В объеме оказания помощи работникам Федеральной Противопожарной Службы (ФПС) при тушении пожара, проведении аварийно-спасательных работ (АСР):

- оказывают содействие прибывшим на место пожара подразделениям ФПС, предоставляют им информацию о подъездных путях, источниках водоснабжения, потенциальной опасности объекта возгорания, возможном количестве пострадавших и наличия кратчайших путей к их спасению;

- на закрепленных объектах члены ГБР ТГУ для беспрепятственного проведения мероприятий по тушению пожара и проведению АСР, ограничивают доступ посторонних лиц, автотранспорта на прилегающую к объекту возгорания территорию;

- не допускают людей не участвующих в тушении пожара и проведении АСР в здание (сооружение) где произошел пожар, до официального разрешения от руководителя тушения пожара ФПС, оказывают первую помощь пострадавшим.

Раздел VI. Этапы проведения первоочередных действий при обнаружении признаков горения (возникновении пожара)

Раздел VII.  Инструкция по порядку действий членов групп быстрого реагирования (ГБР) ТГУ при обнаружении пожара или признаков горения.

7.1. При обнаружении признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), срабатывании АУПС (СОУЭ) на охраняемом объекте, члены ГБР ТГУ  должны удостовериться, что произошел пожар и определить место его возникновения.

7.2. При обнаружении пожара члены ГБР ТГУ обязаны:

7.2.1. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону  01 или с мобильного  010 о возникновении пожара, месте возгорания, характеристике объекта, его адрес, ФИО сообщившего, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта.

До прибытия пожарных подразделений:

7.2.2. оповестить людей о пожаре;

7.2.3. организовать эвакуацию людей и материальных ценностей в безопасную зону, расположенную на площадке ________________________________________;

7.2.4. проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (пожаротушения, противодымной защиты);

7.2.5. отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), оформить письменный допуск на проведение тушение пожара (приложение №4 к Соглашению №167 о взаимодействии в области пожарной безопасности ГУ МЧС России по Томской области и ТГУ от 11.07.2011г.);

7.2.6. принять по возможности меры по тушению пожара с использованием первичных средств пожаротушения и соблюдением мер безопасности;

7.2.7. организовать встречу подразделений пожарной охраны;

7.2.8. для беспрепятственного проведения мероприятий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, ограничить доступ посторонних лиц, автотранспорта на прилегающую к объекту возгорания территорию;

7.2.9.  оказывают первую (доврачебную) помощь пострадавшим.

7.3. По прибытии пожарных подразделений проинформировать начальника дежурной смены пожарной охраны об обстановке на пожаре:

7.3.1.  о месте возникновения и площади пожара;

7.3.2. о местонахождении людей и их количестве;

7.3.3. о наличии и возможности использования средств противопожарной (аварийной) защиты объекта;

7.3.4. о местонахождении ближайших водоисточников и возможности их использования;

7.3.5. предоставить письменный допуск на проведение тушение пожара (приложение №4);

7.3.6.предоставить сведения о перерабатываемых и хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

7.3.7.помочь в выборе кратчайшего пути к очагу пожара.

7.4. Члены ГБР ТГУ задействованные для осуществления первоочередных действий при пожаре должны использовать, средства индивидуальной защиты органов дыхания, при себе иметь исправный фонарик.

Раздел VIII.  Инструкция по порядку действий групп быстрого реагирования (ГБР) ТГУ по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.

8.1. При обнаружении признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), срабатывании АУПС (СОУЭ) на охраняемом объекте, члены ГБР ТГУ  должны удостовериться, что произошел пожар и определить место его возникновения.

8.2. При обнаружении пожара члены ГБР ТГУ задействованные в эвакуации людей обязаны:

8.2.1. с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

8.2.2. провести дополнительно оповещение людей о пожаре;

8.2.3. эвакуацию людей начать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений;

8.2.4. выставить посты для регулирования потоков эвакуируемых людей и направлять их к ближайшему эвакуационному выходу;

8.2.5. при эвакуации стремиться к тому, чтобы потоки эвакуируемых людей не пересекались;

8.2.6. тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания людей в опасной зоне;

8.2.7. разместить людей в безопасной зоне (на площадке __________________________), выставить посты возле них, чтобы исключить возможность возвращения людей в здание, где возник пожар.

8.3. При проведении эвакуации выполнять следующие требования:

8.3.1. исключить условия, способствующие возникновению паники;

8.3.2. воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол, во избежание проникновения огня и дыма в смежные помещения;

8.3.3. покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна;

8.3.4. эвакуацию проводить в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, при себе иметь фонарик.

8.4. Члены ГБР ТГУ задействованные в эвакуации людей должны иметь информацию о состоянии эвакуационных (аварийных) путей и выходов, о месте расположения безопасных зон, о количестве пребывающих на закрепленном за ними участке (этаже, здании) людей, о наличии маломобильных групп граждан.

Раздел IX. Памятки по порядку действий групп быстрого реагирования (ГБР) ТГУ при пожаре.

Памятки даны как примерный образец алгоритма действий при возникновении пожара, количество задействованных лиц и объем возлагаемых на них обязанностей определяют руководители структурных подразделений ТГУ.

ПАМЯТКА №1

о порядке действия вахтера при обнаружении пожара или признаков горения

При обнаружении признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), срабатывании АУПС (СОУЭ) на охраняемом объекте, вахтер  должен удостовериться, что произошел пожар и определить место его возникновения.

При обнаружении пожара вахтер обязан:

I. Сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или с мобильного 010 следующую информацию:

1) место возгорания (задымления) «этаж, номер аудитории, комнаты (наименование помещения), № корпуса (общежития), предполагаемая площадь возгорания (задымления)»;

2) адрес объекта возгорания;

3) характеристику объекта «этажность, количество задействованных эвакуационных выходов, информация о хранящихся (применяющихся) на объекте взрывопожароопасных веществах, СДЯВ»;

4) должность, ФИО сообщившего;

5) номер телефона, с которого сообщили.

II. Ставит в известность руководство и дежурные службы объекта.

III.Проверяет включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения, систем пожаротушения, противодымной защиты);

IV. Проводит дополнительно оповещение о возникновении пожара сотрудников ТГУ:

1) задействованных в эвакуации людей с этажей здания;

2)задействованных для тушения возгорания на его начальной стадии с использованием первичных средств пожаротушения;

3) задействованных для обесточивания электрооборудования.

V. Осуществляет сбор информации от членов СДПД, ГБР ТГУ о месте возникновения и площади пожара, о количестве человек эвакуированных из здания, о местонахождении и количестве оставшихся в здании людей, об отключении электрооборудования.

VI. Встречает подразделения пожарной охраны и докладывает обстановку начальнику дежурной смены пожарной охраны, в следующем объеме:

1) о месте возникновения и площади пожара;

2) о местонахождении людей и их количество;

3) о наличии и возможности использования средств противопожарной (аварийной) защиты объекта;

4) о местонахождении ближайших водоисточников и возможности их использования;

5) предоставляет письменный допуск на проведение тушения пожара (приложение №4);

6) предоставляет сведения о перерабатываемых и хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

7) помогает в выборе кратчайшего пути к очагу пожара.

(По требованию руководителя тушения пожара включается в работу штаба по тушению пожара).

ПАМЯТКА №2

о порядке действия охранника (стрелка) ВОХР ______________________________________ осуществляющего тушение возгорания первичными средствами пожаротушения (ПСПТ)

I. При обнаружении пожара задействует систему оповещения людей о пожаре;

II. После включения сигнала оповещения людей о пожаре, принимает меры по тушению пожара* с использованием первичных средств пожаротушения:

1) использование огнетушителей:

Огнетушители переносные углекислотные (ОУ) использовать для тушения пожаров горючих жидкостей (класс В); пожаров газообразных веществ (класс С), а также пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением не более 10000 В (пожар класса Е).

При использовании ОУ необходимо выдернуть чеку, направить раструб в сторону огня, нажать на рычаг запорного устройства и приступить к тушению пожара. При работе к раструбу прикасаться не допускается.

Тушение загораний производить с наветренной стороны с расстояния 1,5 м.

При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не допускать подведение раструба ближе 1,5 м. до электроустановки и пламени. Углекислотный огнетушитель, оснащенный раструбом, изготовленным из металла, не использовать для тушения пожаров электрооборудования.

Огнетушители порошковые закачные (ОП), использовать (в зависимости от вида заряженного порошка) для ликвидации пожаров твердых веществ, в основном органического происхождения (класс А); пожаров горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ (класс В); пожаров газообразных веществ (класс С), а также пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением не более 1000 В (пожар класса Е).

При использовании ОП необходимо выдернуть чеку, направить раструб в сторону огня, нажать на рычаг запорного устройства и приступить к тушению.

При тушении порошковым огнетушителем следует помнить, что наиболее эффективным является первый «залп», когда огнетушащий порошок выходит под максимальным давлением, тем самым сбивая пламя. Поэтому тушение следует производить от крупных очагов к мелким.

Перед использованием огнетушителя необходимо ознакомится с инструкцией, наклеенной на корпус огнетушителя.

2) использование внутреннего противопожарного крана

При использовании внутреннего противопожарного крана** необходимо открыть крышку шкафа, размотать пожарный рукав и проложить его к месту пожара без загибов, открыть вентиль крана, (кнопкой в шкафу пожарного шкафа включить насосы повысители – при их наличии), взять ствол и направить струю на очаг пожара.

Не допускать использование пожарного крана для тушения электроустановок, находящихся под напряжением.

III. При необходимости осуществляет эвакуацию материальных ценностей в безопасную зону расположенную ____________________________________________.

IV. Для беспрепятственного проведения мероприятий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, ограничивает доступ посторонних лиц, автотранспорта на прилегающую к объекту возгорания территорию.

* Меры безопасности при использовании первичных средств пожаротушения:

- к тушению пожара приступать только в случае отсутствия явной угрозы жизни, наличии возможности покинуть опасное место в любой момент тушения пожара;

- запрещается применять воду для тушения веществ и материалов, которые при взаимодействии с водой могут привести к вскипанию, выбросу, усилению горения, взрыву (битум; кислоты: серная, азотная, соляная; карбиды, алюминия, бария, кальция и щелочных металлов; негашеная известь, перекиси натрия и калия, нитроглицерин, селитра, электрон, щелочные металлы);

- нельзя бросать использованные и не сработавшие огнетушители в очаг пожара, так как это может привести к взрыву корпуса огнетушителя;

- при тушении пожара необходимо следить, чтобы огнем не были отрезаны выходы из помещения (здания);

- по окончании тушения пожара необходимо проветрить помещение от продуктов горения.

**- желательно пожарным краном пользоваться вдвоем: первый человек включает кран и пускает воду, а второй подводит к рукав к месту возгорания и осуществляет тушение.

ПАМЯТКА №3

о порядке действия охранника (стрелка) ВОХР _____________________________________по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей с ______________________  этажа(ей) здания_________________________  при обнаружении пожара или признаков горения

При обнаружении признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), срабатывании АУПС (СОУЭ) на охраняемом объекте, охранник (стрелок) должен удостовериться, что произошел пожар и определить место его возникновения.

I. При обнаружении пожара охранник (стрелок) задействует систему оповещения людей о пожаре;

II. После включения сигнала оповещения людей о пожаре:

1) с учетом сложившейся обстановки определяет безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

2) осуществляет эвакуацию людей (спасение материальных ценностей), учитывая, что эвакуацию необходимо начать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений;

3) организует на этаже пост для регулирования потоков* эвакуируемых людей и направления их к ближайшему эвакуационному выходу;

4) тщательно проверяет все помещения, чтобы исключить возможность пребывания людей в опасной зоне;

5) сообщает вахтеру о количестве человек эвакуированных с этажа, количестве человек оставшихся в здании их местонахождении и возможность доступа к ним;

6) размещает людей в безопасной зоне, расположенной** (на площадке _______________________________________________).

7) выставляет пост, у безопасной зоны не допуская людей не участвующих в тушении пожара и проведении АСР в здание (сооружение) где произошел пожар, до официального разрешения от руководителя тушения пожара ФПС.

При проведении эвакуации выполнять следующие требования:

- исключить условия, способствующие возникновению паники;

- воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол, во избежание проникновения огня и дыма в смежные помещения;

- покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

*- при эвакуации стремится к тому, чтобы потоки эвакуируемых людей не пересекались и люди не были направлены в зону задымления (к месту возгорания);

**-  указать, где расположена безопасная зона и расстояние от объекта возгорания до неё.

ПАМЯТКА №4

о порядке действия охранника (стрелка) ВОХР _____________________________________по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей из здания ______________________  при обнаружении пожара или признаков горения

При обнаружении признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), срабатывании АУПС (СОУЭ) на охраняемом объекте, охранник (стрелок) должен удостовериться, что произошел пожар и определить место его возникновения.

I.При обнаружении пожара охранник (стрелок) задействует систему оповещения людей о пожаре;

II. После включения сигнала оповещения людей о пожаре:

1) открывает все эвакуационные выходы из здания;

2) открывает ворота расположенные в ограждении здания, для беспрепятственного подъезда пожарной техники к зданию и к пожарным гидрантам;

3)оказывает первую (доврачебную) помощь пострадавшим.

ПАМЯТКА №5

о порядке действия электрика_______________________________________ при обнаружении пожара или признаков горения

При обнаружении признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), срабатывании АУПС (СОУЭ) на охраняемом объекте, электрик должен удостовериться, что произошел пожар и определить место его возникновения.

I.При обнаружении пожара электрик задействует систему оповещения людей о пожаре;

II. После включения сигнала оповещения людей о пожаре:

1) обесточивает электрооборудование в помещении (на этаже, в здании) где произошло возгорание;

2) оформляет допуск на проведение тушения пожара (приложение №4);

3)оповещает лиц проводящих тушение пожара ПСПТ (ГБР ТГУ), о том, что оборудование в месте возгорания обесточено;

4) отдает допуск на проведение тушения пожара вахтеру.

Приложение №4.

к Соглашению о взаимодействии

Допуск

на проведение тушения пожара

_________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

1. Место проведения тушения пожара и что разрешается тушить _________________________________________________________________________________

(наименование помещений, открытой установки и т.п.)

__________________________________________________________________________________

2. Электроустановки, кабели в зоне пожара и на подступах к ним обесточены (перечисляются обесточенные электроустановки и кабели, указывают места их расположение и максимальное напряжение) __________________________________________________________________________________

3. Допуск выдал __________________________________________________________________________________

(должность, фамилия)

_______________________   _________  ____________ __________________________

(подпись)                               		(ч.)              (мин.)               	(число, месяц, год)

Раздел X. Порядок действий при загораниях, не повлекших возникновение пожара (пригорание пищи, короткое замыкание без последующего горения) и при срабатывании (отказе, неисправности) АУПС, АУПТ, СОУЭ  расположенной на закрепленном объекте ТГУ.

Загорания, не повлекшие возникновение пожара (пригорание пищи, короткое замыкание без последующего горения).

10.1. При загораниях, не повлекших возникновение пожара (пригорание пищи, короткое замыкание без последующего горения) – далее по тексту «инциденты», дежурный персонал объекта (вахтеры, стрелки ВОХР), иные члены ГБР и СДПД ТГУ обязаны выполнить следующее:

10.1.1. Удостовериться, что произошло именно загорание, не влекущее возникновение пожара (пригорание пищи, короткое замыкание без последующего горения).

10.1.2. Принять исчерпывающие меры по недопущению возникновения пожара (в том числе используя первичные средства пожаротушения).

10.1.3. Принять меры исключающие задымление в данном помещении, здании.

10.1.4. Уточнить о наличии пострадавших от данного инцидента, при необходимости оказать им первую помощь.

10.1.5. Оповестить о случившемся следующих должностных лиц ТГУ:

- начальника караула ВОХР;

- ответственного за пожарную безопасность данного объекта;

- главного инженера ТГУ;

- руководителя отдела пожарной безопасности, ГО и ЧС ТГУ;

- главного энергетика ТГУ (при коротком замыкании электрооборудования  без последующего горения на данном объекте).

10.1.6. В случае если сработала система пожарной автоматики (АУПС, АУПТ, СОУЭ) вновь поставить её в автоматический режим работы.

10.2. Каждый инцидент должен быть зарегистрирован дежурным персоналом (вахтерами, стрелками ВОХР) в журнале учета срабатываний, отказов и неисправностей систем пожарной автоматики и иных инцидентов и расследован в течении 3-х дней работниками  отдела пожарной безопасности, ГО и ЧС ТГУ, с оформлением акта. Акт и иные материалы по расследованию инцидента представляются на рассмотрение пожарно-технической комиссии (ПТК) ТГУ для принятия решения о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Случаи срабатывания, отказа или неисправности АУПС, АУПТ и СОУЭ.

10.3. Каждый случай срабатывания, отказа или неисправности АУПС, АУПТ и СОУЭ:

10.3.1. должен быть зарегистрирован дежурным персоналом (вахтерами, стрелками ВОХР) в журнале учета срабатываний, отказов и неисправностей систем пожарной автоматики и иных инцидентов;

10.3.2. в случае «ложного срабатывания», отказа и неисправности системы пожарной автоматики

дежурный персонал (вахтеры, стрелки ВОХР) сообщают о случившемся начальнику караула ВОХР и лицу, ответственному за обеспечение пожарной безопасности данного объекта;

10.3.3. начальник караула ВОХР осуществляет вызов работников, осуществляющих по договору (гос. контракту) обслуживание пожарной автоматики, для устранения неисправности, фиксирует вызов в журнале и оформляет сообщение о срабатывании (отказе) системы пожарной автоматики, после чего передает в однодневный срок данное сообщение лицу, ответственному за эксплуатацию установок пожарной автоматики ТГУ (либо работникам отдела пожарной безопасности, ГО и ЧС ТГУ);

10.3.4. в течении 3-х дней после поступления сообщения о случаях срабатывания, отказа или неисправностях АУПС, АУПТ и СОУЭ лицом, ответственным за эксплуатацию установок пожарной автоматики ТГУ, совместно со специалистами отдела пожарной безопасности, ГО и ЧС ТГУ, проводится расследование данных случаев, а результаты расследования оформляются актом комиссии. При необходимости для расследования привлекается так же технический персонал службы главного энергетика, службы главного механика ТГУ и работники, осуществляющие по договору (гос. контракту) обслуживание пожарной автоматики данного объекта.

10.4. Работники отдела пожарной безопасности, ГО и ЧС ТГУ должны один раз в квартал направлять в отделение профилактики пожаров ПЧ ТГУ обобщенные материалы работы комиссии с приложением копий сообщений о срабатывании (отказе) систем пожарной автоматики и актов расследования.

Раздел XI. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека при осуществлении первоочередных действий и эвакуации людей при пожаре.

11.1. Средства индивидуальной защиты должны обеспечивать безопасность людей в течение всего времени действия опасных факторов пожара.

11.2. Дежурный персонал (члены ГБР) учебных корпусов, общежитий и других зданий, должны быть обеспечены индивидуальными средствами фильтрующего (изолирующего) типа для защиты органов дыхания, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте.

В ТГУ имеются самоспасатели изолирующего «СПИ-20 (СПИ-50)» и фильтрующего типа «ГДЗК».

Самоспасатели  - средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для проведения тушения пожара на начальной его стадии и выхода из горящего здания.

11.3. Самоспасатель изолирующий (СПИ-50)

Средства индивидуальной защиты изолирующего типа – самоспасатель промышленный изолирующий СПИ-50 предназначен  для экстренной защиты органов дыхания и зрения сотрудников, проводящих первоочередные действия в случае возникновения пожара, используется в непригодной для дыхания атмосфере во время пожара или в другой аварийной ситуации, с условным временем защитного действия, не менее 25 минут. СПИ-50 обеспечивает эффективную защиту органов дыхания от любых вредных веществ, независимо от их концентрации и при недостатке или полном отсутствии кислорода в воздухе.

Самоспасатели оснащены универсальным по размеру защитным колпаком, который позволяет использовать его людьми, имеющими бороду, усы, прически, очки. Колпак предохраняет голову и волосы от искр при кратковременном контакте с открытым огнем. 
Самоспасатели работают на принципе поглощения выдыхаемого человеком влаги и диоксида углерода химическим регенеративным продуктом при одновременном выделении из него кислорода. Кислород для дыхания поступает не из внешней среды, а выделяется внутри изолирующего аппарата. Предназначенный для дыхания кислород содержится в химически связанном состоянии в виде твердого кислородосодержащего продукта.

Принцип действия:

При выдохе дыхательная смесь через полумаску по гофрированной трубке  попадает в патрон, в котором поглощается диоксид углерода и влага и выделяется кислород в объеме, пропорциональном объему поглощенных веществ. Из патрона дыхательная смесь поступает в дыхательный мешок. При вдохе обогащенная кислородом дыхательная смесь из дыхательного мешка вторично поступает в патрон, где дополнительно очищается от диоксида углерода, и по гофрированной трубке возвращается в органы дыхания. Избыток дыхательной смеси из дыхательного мешка при выдохе стравливается через клапан избыточного давления. Для обеспечения кислородом впервые минуты пользования самоспасателем и для ускорения разработки продукта применяется пусковой брикет, который включается в работу нажатием на ампулу.

11.4. Газодымозащитный комплект ГДЗК (30 мин.)

Газодымозащитный комплект ГДЗК предназначен для защиты органов дыхания, глаз и головы человека от дыма и токсичных газов, в том числе и от оксида углерода, образующихся при пожарах. ГДЗК - средство защиты одноразового использования, применяется при эвакуации во время пожара и предназначен для взрослых и детей старше 10 лет. ГДЗК не защищает от недостатка кислорода и применяется при условии содержания свободного кислорода в окружающем воздухе не менее 17 % (по объему). ГДЗК состоит из капюшона, полумаски, клапана выдоха, фильтрующе-сорбирующего патрона и оголовья. ГДЗК сохраняет защитные свойства при температуре окружающей среды от 0 до + 60 0 С, при кратковременном воздействии (в течение 1 минуты) + 200 0 С.

Раздел XII. Эвакуация людей при пожаре с высоты с использованием канатно-спусковых устройств.

12.1. Здания для проживания людей (общежития ТГУ) высотой 5 и более этажей должны быть обеспечены индивидуальными спасательными устройствами (комплектом спасательного снаряжения) из расчета одно устройство на каждые 30 человек, находящихся на этаже здания. Индивидуальные спасательные устройства должны храниться в доступном для каждого человека на этаже месте, имеющем соответствующее обозначение указательным знаком пожарной безопасности. Каждое индивидуальное спасательное устройство должно быть снабжено биркой с указанием двух ближайших помещений, оборудованных приспособлениями для крепления устройства.

12.2. Устройство канатно-спусковое пожарное УКСП «YS-E-16»

Предназначено для спасения людей из зданий в условиях чрезвычайных ситуаций.

Устройство УКСП «YS-E-16» служит для индивидуального и группового спасения людей, отвечает требованиям НПБ 193-2000, ГОСТ Р 53272-2009 и не требует специального обучения или подготовки. УКСП «YS-E-16» имеет автоматическую регулировку скорости спуска и может быть установлено в любом помещении с выходом наружу здания. Тормозная система УКСП «YS-E-16» обеспечивает безопасную скорость спуска человека с любой высоты. Принцип действия тормозной системы «YS-E-16» базируется на использовании центробежной силы, которая стремится прижать тормозные колодки к барабану при вращении передаточного колеса, при этом, чем больше скорость движения груза вниз, тем больше сила трения в тормозном механизме. В итоге, скорость спуска сохраняется постоянной в пределах от 0,5 до 2,5 м/с и не зависит от массы спускающегося человека.

В канатно-спусковом устройстве УКСП «YS-E-16» используется канат, состоящий из внутренней стальной сердцевины с оплеткой из хлопчатобумажной пряжи. Канат соединяется с двумя спасательными системами (по одной с каждого конца). До момента первого использования устройства по назначению, длинная ветвь каната располагается на катушке. Длина каната определяется для каждого конкретного объекта и позволяет осуществлять спуск с высоты в пределах от 10 до 45м. В аварийно-спасательном устройстве «YS-E-16» предусмотрена безопасная фиксация тела человека — спасательная система выполнена в виде грудной самозатягивающейся петли или косынки.

12.3.Индивидуальную эвакуацию необходимо проводить в следующей последовательности:

Извлечь тормозное устройство, карабин и спасательную систему из контейнера для хранения.

Зафиксировать карабином тормозное устройство к узлу крепления к зданию (держателю). Замковое соединение должно быть полностью закрыто.

Оценить визуально обстановку по траектории спуска и площадке приземления. При отсутствии препятствий на пути спуска и людей на площадке сбросить вниз катушку с канатом. При необходимости, подать сигнал голосом, для привлечения внимания находящихся внизу людей.

Убедиться, что катушка находится на земле, а канат полностью размотан. Надеть спасательную систему и занять удобную позицию для выхода через открытый проем.

Покинув высотный уровень, необходимо держаться за верхнюю часть спасательной системы и рекомендовано при спуске находиться лицом к зданию, чтобы иметь возможность обходить препятствия на стене.

После приземления, снять спасательную систему и покинуть площадку приземления.

12.4. Действия работников, учащихся ТГУ не относящихся к ГБР при обнаружении пожара или признаков горения.

Обнаружив признаки горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), срабатывании АУПС (СОУЭ) необходимо удостовериться, что произошел пожар и определить место его возникновения. При обнаружении пожара, работники, учащиеся ТГУ  обязаны:

12.4.1. немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону  01 или с мобильного  010 о возникновении пожара, месте возгорания, указать адрес объекта, ФИО сообщившего.

12.4.2. оповестить людей о пожаре, задействовать систему оповещения о пожаре (путем нажатия ручного пожарного извещателя);

12.4.3. эвакуироваться в безопасную зону, организовать по возможности помощь при эвакуации других  людей;

12.4.4. на начальной стадии пожара, принять по возможности меры по его тушению с использованием первичных средств пожаротушения и соблюдением мер безопасности;

12.4.5. находиться в безопасной зоне, не покидать её, не входить в здание до официального разрешения руководителя тушения пожара;

12.4.6. неукоснительно соблюдать распоряжения членов ГБР и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

12.5. Если не возможно выйти из помещения, необходимо:

12.5.1. закрыть окна, но не опускать жалюзи;

12.5.2. выключить электричество и перекрыть газ;

12.5.3.  снять занавески;

12.5.4. отодвинуть от окон все предметы, которые могут загореться;

12.5.5. облить пол и двери водой, понизив, таким образом, их температуру;

12.5.6. закрыть щели дверей и вентиляционные отверстия мокрыми одеялами, полотенцами и т.п.;

12.5.7. если дым уже проник в помещение, держаться около пола;

12.5.8. по прибытии сотрудников пожарной охраны привлечь их внимание;

12.5.9.  звать на помощь.

Раздел XIII. Порядок проведения первоочередных действий и эвакуации людей в случае возникновения пожара

в общежитиях ТГУ силами СДПД ТГУ и ГБР.

Раздел XIV. Порядок проведения первоочередных действий и эвакуации людей в случае возникновения пожара

в учебных корпусах ТГУ силами ГБР ТГУ.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (ТГУ)

Лист регистрации изменений

| Номер изменения | Номера листов (страниц) | Регистрационный номер приказа об изменении | Подпись лица, внесшего изменение (расшифровка подписи) | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (ТГУ)

Лист ознакомления

| № | Должность | Фамилия, инициалы | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Должность | Фамилия, инициалы | Дата | Подпись |

| № | Должность | Фамилия, инициалы | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № | Должность | Фамилия, инициалы | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № | Должность | Фамилия, инициалы | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

IV Этап. Обеспечивание беспрепятственного тушения      пожара и проведение АСР сотрудниками ФПС.

Оказание первой помощи пострадавшим.

II Этап. Сообщение в пожарную охрану о пожаре.

Оповещение людей.

III Этап. Эвакуация людей (материальных ценностей).

Тушение пожара ПСПТ на его начальной                                                         	    стадии.

I Этап. Обнаружение  места возгорания.

Обнаружение пожара (открытого горения)

- Работники, обучающиеся ТГУ.

- ГБР ТГУ, членами СДПД при совершении обхода.

1. Незамедлительно сообщают о пожаре по тел. 01 (сот.010);

2. Активируют систему оповещения в здании путем включения ручного пожарного извещателя.

Обнаружение признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.)

- Работники, обучающиеся ТГУ.

- ГБР ТГУ, членами СДПД при совершении обхода.

Срабатывание пожарных извещателей АУПС (АУПТ) с выводом сигнала на приемно-контрольный прибор, расположенный на вахте:

- На пост дежурного  (вахтера) ГБР ТГУ.

После эвакуации людей в безопасную зону члены СДПД в соответствии с ТБР, члены ГБР в соответствии с обязанностями:

- обеспечивают беспрепятственное проведение мероприятий по тушению пожара и проведение АСР сотрудниками ФПС;

- оказывают первую помощь пострадавшим.                                           	«Памятка №3, 4»

При получении сигнала оповещения  о пожаре члены СДПД в соответствии с ТБР, сотрудники ГБР в соответствии с обязанностями, обесточивают электрооборудование в помещении (на этаже, в здании) и на начальной стадии пожара могут проводить тушение пожара имеющимися на объекте первичными средствами пожаротушения, при условии отсутствии угрозы их жизни и безопасности, наличия путей для дальнейшей эвакуации и соблюдения техники безопасности.

«Памятка №2,5»

При получении сигнала оповещения  о пожаре члены СДПД в соответствии с ТБР проводят эвакуацию людей из комнат, с этажей, секции общежития в безопасную зону. (При необходимости с использованием канатно-спусковых устройств).

При получении сигнала оповещения  о пожаре члены ГБР в соответствии с обязанностями проводят эвакуацию людей (спасение материальных ценностей) из комнат, с этажей, секции  общежития в безопасную зону. 				«Памятка №3, 4»

Данные о пожаре сообщаются на пост дежурного (вахтера) ГБР ТГУ, который:                   				«Памятка №1»

I. Сообщает о пожаре по тел. 01 (сот.010).

II. Ставит в известность руководство и дежурные службы объекта.

III.Проверяет включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения, систем пожаротушения, противодымной защиты);

IV. Проводит дополнительно оповещение, если не сработала система оповещения путем включения РПИ СОУЭ, либо сирены мегафона (или иными доступными средствами). Осуществляет сбор информации о кол-ве эвакуированных людей, оставшихся в здании и т.п.

V. Встречает подразделения пожарной охраны и докладывает обстановку начальнику дежурной смены пожарной охраны.

Удостовериться, что произошёл именно пожар (пламенное горение, тление) и конкретно где, а не пригорание пищи и т.п.

1. Незамедлительно сообщают о пожаре по тел. 01 (сот.010);

2. Активируют систему оповещения в здании путем включения ручного пожарного извещателя.

Обнаружение пожара (открытого горения)

- Работники, обучающиеся ТГУ.

- членами ГБР ТГУ при совершении обхода.

1. Незамедлительно сообщают о пожаре по тел. 01 (сот.010);

2. Активируют систему оповещения в здании путем включения ручного пожарного извещателя.

Обнаружение признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.)

- Работники, обучающиеся ТГУ.

- членами ГБР ТГУ, при совершении обхода.

Срабатывание пожарных извещателей АУПС (АУПТ) с выводом сигнала на приемно-контрольный прибор, расположенный на вахте:

- На пост дежурного  (вахтера) ГБР ТГУ.

После эвакуации людей в безопасную зону члены ГБР в соответствии с обязанностями:

- обеспечивают беспрепятственное проведение мероприятий по тушению пожара и проведение АСР сотрудниками ФПС;

- оказывают первую помощь пострадавшим.                                  «Памятка №3, 4»

При получении сигнала оповещения  о пожаре сотрудники ГБР в соответствии с обязанностями, обесточивают электрооборудование в помещении (на этаже, в здании) и на начальной стадии пожара могут проводить тушение пожара имеющимися на объекте первичными средствами пожаротушения, при условии отсутствии угрозы их жизни и безопасности, наличия путей для дальнейшей эвакуации и соблюдения техники безопасности.

«Памятка №2, 5»

Данные о пожаре сообщаются на пост дежурного (вахтера) ГБР ТГУ, который:                   			«Памятка №1»

I. Сообщает о пожаре по тел. 01 (сот.010).

II. Ставит в известность руководство и дежурные службы объекта.

III.Проверяет включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения, систем пожаротушения, противодымной защиты);

IV. Проводит дополнительно оповещение, если не сработала система оповещения путем включения РПИ СОУЭ, либо сирены мегафона (или иными доступными средствами). Осуществляет сбор информации о кол-ве эвакуированных людей, оставшихся в здании и т.п.

V. Встречает подразделения пожарной охраны и докладывает обстановку начальнику дежурной смены пожарной охраны.

Удостовериться, что произошёл именно пожар (пламенное горение, тление) и конкретно где, а не пригорание пищи и т.п.

1. Незамедлительно сообщают о пожаре по тел. 01 (сот.010);

2. Активируют систему оповещения в здании путем включения ручного пожарного извещателя.

При получении сигнала оповещения  о пожаре члены ГБР в соответствии с обязанностями проводят эвакуацию людей (спасение материальных ценностей) из аудиторий, с этажей,  учебных корпусов в безопасную зону.

«Памятка №3, 4»